Association «Observation Radio-Pleumeur Bodou»

Mesures radioélectriques

sur le site de Pleumeur Bodou

André Gilloire, Philippe Maliet, Lucien Macé

Michel Dontenwille, Hervé Sizun

Mesures radioélectriques

sur le site de Pleumeur Bodou

I- Introduction

L’association « Observation Radio-Pleumeur Bodou » a pour objectif de créer, sur l’ancien  site d’Emission/Réception de Télécommunications par satellite, en exploitant une ou plusieurs antennes encore présentes, une activité centrée sur l’observation des fréquences radioélectriques. Cette activité comporte deux volets : le premier est basé sur la radio astronomie (pédagogie et recherche), le second est relatif à l’observation des émissions satellitaires à la demande d’organisations institutionnelles (ANFR, …). L’association agit en collaboration étroite avec la Communauté d’Agglomération Lannion-Trégor, propriétaire du site.

Dans le cadre des activités envisagées dans le second volet, des mesures radioélectriques ont été effectuées sur le site de Pleumeur Bodou dans la bande de fréquence 20 – 6000 MHz. Le but est multiple: acquérir des compétences en matière de mesures radioélectriques et de déterminer l'occupation spectrale du champ radioélectrique sur le site de Pleumeur Bodou afin de s'assurer, de par son implantation en milieu rural et son éloignement d'agglomérations importantes, qu'il est protégé de toute pollution radioélectrique plus particulièrement dans les bandes allouées à la radionavigation et à la  radioastronomie.

Aussi nous présentons dans ce rapport, après une brève introduction, l'appareillage de mesures, le mode opératoire, les résultats de mesures associées aux émissions observées.

II- L'appareillage de mesures

La bande mesurée s'étend de 20 MHz à 6 GHz couvrant le haut de la bande HF (cf annexe 1), la bande VHF (cf. annexe 2) et la bande UHF (cf annexe 3). Elle est partagée entre de nombreuses applications: radiodiffusion, télédiffusion, communications radioamateur, radiocommunications terrestres, aéronautique et maritimes, la radioastronomie, les recherches spatiales, la radiolocalisation, la téléphonie mobile, les systèmes radars, les liaisons WI-FI et Bluetooth, ...., etc.

La méthode utilisée est la méthode de l'analyse par bandes de fréquences. Elle consiste à parcourir le spectre électromagnétique avec un analyseur de spectre. Il permet de visualiser l'amplitude d'un signal en fonction de la fréquence. L'analyseur de spectre utilisé est un HP 85462A dont les fonctionnalités permettent de couvrir la bande 9 kHz - 6.5 GHz. Afin de couvrir la totalité de la bande, trois antennes de différent type ont été utilisées: l'antenne biconique, l'antenne log spirale et le cornet double ridge.

L'antenne biconique est une antenne dipôle dont les brins sont énormément 	grossis dans le but d'élargir notablement la bande passante. Pour cela chaque brin est 	conique. Son mode de raccordement est symétrique et implique l'association avec un 	transformateur/symétriseur. Elle peut-être placée en polarisation Verticale ou 	Horizontale. Sa bande passante s'étend de 20 à 220 MHz.

Antenne biconique

L'antenne log-spirale est une antenne constituée de deux câbles coaxiaux, enroulés toujours dans le même sens (cf figure ci-dessous). Sur la pointe du cône la gaine et l'âme sont inversées. Une des extrémités du câble sert d'attaque, l'autre est en l'air. Ainsi ce sont les gaines des câbles qui rayonnent. La polarisation est circulaire dans le sens d'enroulement des sprires. Plus l'angle α est faible, plus le lobe arrière est atténué. La progression des espaces « e » est identique à celle d'une antenne log périodique c'est à dire une antenne dont l’impédance et le diagramme de rayonnement sont répétitifs selon une loi logarithmique en fonction de la fréquence. Le gain est voisin de 6 dBi pour α= 30°.  La bande passante de l'antenne utilisée s'étend de 200 Mhz à 1 GHz

Antenne log-spirale

L'antenne cornet double ridge est une antenne  directive large bande polarisée linéairement couvrant la bande de fréquence 1-18 GHz. Elle peut-être placée, selon sa fixation, en polarisation Verticale ou Horizontale

Antenne cornet double ridge

Les différentes antennes sont reliées à l'analyseur de spectre à l'aide d'un câble RG 213 d'un longueur de 10m.

Une imprimante, reliée à l'analyseur de spectre, permet de visualiser sur un graphique le résultat de la mesure.

Fig. xx Représentation schématique du dispositif de mesure

III- Le mode opératoire

Les fonctionnalités suivantes de l'analyseur de spectre ont été sélectionnées : bande passante classique (1 MHz), mode: analyse du signal, atténuateur: 20 dB, bruit à -108 dBm, 2chelle des ordonnées (intensité du signal): 10/division, observation en MaxHold (signal transitoire mémorisé ou en Clear Write (observation instantanée). Suivant le type d'antenne utilisée (biconique, cornet double ridge), les deux polarisations (verticale et horizontale) ont été prises en compte. L'antenne log spirale, étant à polarisation circulaire,

Les différentes mesures réalisées sont récapitulées dans le tableau 1. Elles sont référencées sous la désignation suivante: PB_antenne_bande de fréquence(_Direction)(_Axe)_Polarisation: exemple PB_ant biconique_bande 20-220 Mhz_axe Est-Ouest_Polar H.

a- Etude de la bande 20-220 MHz

L'analyseur de spectre est connecté à l'antenne biconique. Trois 	enregistrements différents ont été réalisés:

- l'antenne biconique est placée en polarisation verticale. Elle est omnidirectionnelle

- l'antenne biconique est placé en polarisation horizontale. Elle présente un axe privilégié de directivité. Deux mesures ont été effectuées, l'une en dirigeant l'axe de directivité de l'antenne dans la direction Nord-Sud, l'autre dans la direction Est-Ouest.

b- Etude de la bande 200-1200 MHz

L'analyseur de spectre est connecté à l'antenne log spirale. C'est une antenne une très forte directivité. Quatre enregistrements différents ont été réalisés afin de privilégier les quatre directions représentant les points cardinaux en orientant successivement l'antenne dans les directions Est, Sud, Ouest et Nord.

c- Etude de la bande 1-6.5 GHz

L'analyseur de spectre est connecté à l'antenne cornet double ridge. Des essais en mode Max Hold et en Clear Write ont été réalisés en polarisation verticale en orientant l'antenne dans la direction Est. Ils ont montré que la bande 3 - 6.5 GHz n'était pas occupée si bien que nous nous sommes uniquement intéressés, par la suite, à la bande de fréquence 1-3 GHz. Les deux modes, Max Hold (courbe supérieure) et Clear Write (courbe inférieure) ont par la suite été mémorisés sur le même enregistrement. L'antenne a successivement été placée, pour chacune des polarisations (Verticale et Horizontale) selon les quatre point cardinaux. Placée en direction verticale, deux axes ont été privilés, les axes Est-Ouest (cf. Pb_ant cornet double ridge_bande 1-3 GHz_axe Est-Ouest_dir Vertical) et Nord-Sud (cf. Pb_ant cornet double ridge_bande 1-3 GHz_axe Nord-Sud_dir Vertical)

d- Etude de la bande 1.4 - 1.45 GHz

L'analyseur de spectre est connecté à l'antenne cornet double ridge. Des essais en mode Max Hold et en Clear Write ont été réalisés en polarisation verticale en orientant l'antenne dans la direction Est. Ils ont montré que la bande 1.4 – 1.45 GHz, dédié à la radio astronomie (bande HI),  n'était pas occupée. Seul le bruit de fond est visible sur l'enregistrement (cf. Pb_ant cornet double ridge_bande 1.4-1.45 GHz_dir Est_polar V) . Nous n'avons donc pas poursuivi nos investigations dans les autres directions pour les différentes polarisations dans cette bande de fréquence.

c- Etude de la bande 1.6 – 1.7 GHz

L'analyseur de spectre est connecté à l'antenne cornet double ridge. Les mesures réalisées dans cette bande de fréquence dédiée à la radioastronomie (observation de la bande OH) sont identiques à celle réalisées dans la bande 1 – 3 GHz. Les enregistrements montrent qu'elle n'est pas occupée à l'exception de quelques parasites vers 1.6260 - 1.6270 GHz. (cf. graphiques associés).

Quelques essais ont ensuite été réalisés en orientant l'antenne vers le Nord en polarisation Horizontale à différentes cadences (SWP= 20 msecondes et 20 secondes) dans la bande 1.61800 et 1.6300 GHz.

Mesures

### Tableau récapitulatif

| Bande | Antenne | Direction | Axe | Polar | Type |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 – 220 MHz | Biconique |  | Omni | V | MH |
| 20 – 220 MHz | Biconique |  | Est-Ouest | H | MH |
| 20 – 220 MHz | Biconique |  | Nord-sud | H | MH |
| 200-1200 MHz | Log spirale | EST |  |  | MH |
| 200-1200 MHz | Log spirale | SUD |  |  | MH |
| 200-1200 MHz | Log spirale | SUD |  |  | CW |
| 200-1200 MHz | Log spirale | OUEST |  |  | MH |
| 200-1200 MHz | Log spirale | NORD |  |  | MH |
| 1 - 6.5 GHz | Cornet double ridge | EST |  | V | MH |
| 1 - 6.5 GHz | Cornet double ridge | EST |  | V | CW |
| 1 - 3 GHz | Cornet double ridge | EST |  | V | MH |
| 1 - 3 GHz | Cornet double ridge | EST |  | H | MH,CW |
| 1 - 3 GHz | Cornet double ridge | SUD |  | V | MH,CW |
| 1 - 3 GHz | Cornet double ridge | SUD |  | H | MH,CW |
| 1 - 3 GHz | Cornet double ridge | OUEST |  | V | MH,CW |
| 1 - 3 GHz | Cornet double ridge | OUEST |  | H | MH,CW |
| 1 - 3 GHz | Cornet double ridge | NORD |  | V | MH,CW |
| 1 - 3 GHz | Cornet double ridge | NORD |  | H | MH,CW |
| 1 - 3 GHz | Cornet double ridge | Verticale | Est-Ouest |  | MH,CW |
| 1 - 3 GHz | Cornet double ridge | Verticale | Nord-Sud |  | MH,CW |
| 1.4 – 1.45 GHz | Cornet double ridge | EST |  | V | MH,CW |
| 1.6 – 1.7 GHz | Cornet double ridge | EST |  | V | MH |
| 1.6 – 1.7 GHz | Cornet double ridge | EST |  | H | MH,CW |
| 1.6 – 1.7 GHz | Cornet double ridge | SUD |  | V | MH,CW |
| 1.6 – 1.7 GHz | Cornet double ridge | SUD |  | H | MH,CW |
| 1.6 – 1.7 GHz | Cornet double ridge | OUEST |  | V | MH,CW |
| 1.6 – 1.7 GHz | Cornet double ridge | OUEST |  | H | MH,CW |
| 1.6 – 1.7 GHz | Cornet double ridge | NORD |  | V | MH,CW |
| 1.6 – 1.7 GHz | Cornet double ridge | NORD |  | H | MH,CW |
| 1.6 – 1.7 GHz | Cornet double ridge | Verticale | Est-Ouest |  | MH,CW,a |
| 1.6 – 1.7 GHz | Cornet double ridge | Verticale | Est-Ouest |  | MH,CW,b |
| 1.6 – 1.7 GHz | Cornet double ridge | Verticale | Nord-Sud |  | MH,CW |
| 1.618– 1.63 GHz | Cornet double ridge | NORD |  | H | MH,CW* |
| 1.618 – 1.63 GHz | Cornet double ridge | NORD |  | H | MH,CW** |

MH : Max Hold

CW : Clear Write

a, b: Deux séries de mesures ont été effectuées à des instant différents

* : SWP = 20 ms

** : SWP = 2 ms

Les résultats de mesures associés aux émissions observées

Sur chacun des graphiques montrant le niveau du champ radioélectrique en fonction de la fréquence sont mentionnés différentes caractéristiques de le mesures : date , heure, la largeur de bande de fréquence élémentaire, ..., etc. Sur chacun des enregistrements nous avons mentionné le service détecté (radiodiffusion, télédiffusion, communication radio amateur, radar, radionavigation, ..., etc. Le niveau de champ s'étend de -40 à – 120 dBm. Le niveau plancher, seuil de bruit, est égal à -105 dBm. La figure xxx donne un exemple d'enregistrement et d'analyse du type de service observé

Fig. xxx Exemple d'enregistrement et d'analyse des services radioélectriques observées

Pb_ant biconique_bande 20-220 MHz_axe omni_polar V

Bande 20-220 MHz

Antenne biconique

Polarisation verticale

Direction omnidirectionnelle

Commentaires:

L'enregistrement montre les variations du champ électrique en fonction de la fréquence. On reconnaît différentes applications:

- Les radio amateur (bande des 21 et 145 MHz)

- Les réseaux privés

- La TV bande I

- La radio diffusion FM bande II

- Le trafic aéronautique

- la TV bande III (C+)

Pb_ant biconique_bande 20-220 MHz_axe Est-Ouest_polar H

Bande 20-220 MHz

Antenne biconique

Polarisation Horizontale

Direction Est-Ouest

Commentaires:

L'enregistrement montre les variations du champ électrique en fonction de la fréquence. On reconnaît différentes applications:

- Les radio amateur (bande des 21 et 145 MHz)

- Les réseaux privés

- La TV bande I

- La radio diffusion FM bande II

- Le trafic aéronautique

- la TV bande III (C+)

Remarques

Le niveaux du champ radioélectrique des  réseaux privés à 30 MHz  est plus élevé en polarisation horizontale qu'en polarisation verticale.

On remarque également la disparition  des réseaux privé dans la bande des 160 MHz.

Pb_ant biconique_bande 20-220 MHz_axe Nord-Sud_polar H

Bande 20-220 MHz

Antenne biconique

Polarisation Horizontale

Direction Nord-Sud

Commentaires:

L'enregistrement montre les variations du champ électrique en fonction de la fréquence. On reconnaît différentes applications:

- Les radio amateur (bande des 21 et 145 MHz)

- Les réseaux privés

- La TV bande I

- La radio diffusion FM bande II

- Le trafic aéronautique

- la TV bande III (C+)

Remarques

On remarque également la disparition des réseaux privé dans la bande des 160 MHz

Pb_ant log spirale_bande 200-1200 MHz_dir Est_Max Hold

Bande 200 - 1200 MHz

Antenne log spirale

Polarisation circulaire

Direction Est

Commentaires:

L'enregistrement montre les variations du champ électrique en fonction de la fréquence. On reconnaît différentes applications:

- La TV bande III

- La TV bande IV

- la TV bande V

- Le trafic aéronautique

- les radars

Pb_ant log spirale_bande 200-1200 MHz_dir Sud_Max Hold

Bande 200 - 1200 MHz

Antenne log spirale

Polarisation circulaire

Direction Sud

Commentaires:

L'enregistrement montre les variations du champ électrique en fonction de la fréquence. On reconnaît différentes applications:

- La TV bande III

- La TV bande IV

- la TV bande V

- Le trafic aéronautique

- les radars

Remarque

Le trafic aéronautique est plus restreint que dans la direction Est

Pb_ant log spirale_bande 200-1200 MHz_dir Sud_Clear Write

Bande 200 - 1200 MHz

Antenne log spirale

Polarisation circulaire

Direction Sud

Commentaires:

L'enregistrement montre les variations du champ électrique en fonction de la fréquence. On reconnaît différentes applications:

- La TV bande III

- La TV bande IV

- la TV bande V

- Le trafic aéronautique

- les radars

Remarque:  Le mode Clear Write n'enregistre que l'aspect instantané du spectre; une seule raie apparaît dans la bande «radar»

Pb_ant log spirale_bande 200-1200 MHz_dir Ouest_Max Hold

Bande 200 - 1200 MHz

Antenne log spirale

Polarisation circulaire

Direction Ouest

Commentaires:

L'enregistrement montre les variations du champ électrique en fonction de la fréquence. On reconnaît différentes applications:

- La TV bande III

- La TV bande IV

- la TV bande V

- Le trafic aéronautique

- les radars

Pb_ant log spirale_bande 200-1200 MHz_dir Nord_Max Hold

Bande 200 - 1200 MHz

Antenne log spirale

Polarisation circulaire

Direction Nord

Commentaires:

L'enregistrement montre les variations du champ électrique en fonction de la fréquence. On reconnaît différentes applications:

- La TV bande III

- La TV bande IV

- la TV bande V

- Le trafic aéronautique

- les radars

Pb_ant cornet double ridge_bande 1 - 6.5 GHz_dir Est_Polar V_Max Hold

Bande 1 – 6.5 GHz

Antenne cornet double ridge

Polarisation Verticale

Direction Est

Commentaires:

L'enregistrement montre les variations du champ électrique en fonction de la fréquence. On reconnaît différentes applications:

- La bande radar

- le GSM

- Le GSM 1800 MHz

- L'UMTS (2200 MHz)

Pb_ant cornet double ridge_bande 1 - 6.5 GHz_dir Est_Polar V_Clear Write

Bande 1 – 6.5 GHz

Antenne cornet double ridge

Polarisation Verticale

Direction Est

Commentaires:

L'enregistrement montre les variations du champ électrique en fonction de la fréquence. On reconnaît différentes applications:

- La bande radar

- le GPS

- Le GSM 1800 MHz

- L'UMTS (2200 MHz)

- l'IMS

Pb_ant cornet double ridge_bande 1 - 3 GHz_dir Est_Polar V_Max Hold

Bande 1 – 3 GHz

Antenne cornet double ridge

Polarisation Verticale

Direction Est

Commentaires:

L'enregistrement montre les variations du champ électrique en fonction de la fréquence. On reconnaît différentes applications:

- La bande 1400 MHz ????

- Le GSM

- Le GSM 1800 MHz

- L'UMTS (2200 MHz)

- La bande 2800 MHz   ????

Pb_ant cornet double ridge_bande 1 - 3 GHz_dir Est_Polar H

Bande 1 – 3 GHz

Antenne cornet double ridge

Polarisation Horizontale

Direction Est

Commentaires:

L'enregistrement montre les variations du champ électrique en fonction de la fréquence. On reconnaît différentes applications:

- La bande radar

- La bande GPS

- Le GSM 1800 MHz

- L'UMTS (2200 MHz)

- La bande ISM

Pb_ant cornet double ridge_bande 1 - 3 GHz_dir Sud_Polar V

Bande 1 – 3 GHz

Antenne cornet double ridge

Polarisation Verticale

Direction Sud

Commentaires:

L'enregistrement montre les variations du champ électrique en fonction de la fréquence. On reconnaît différentes applications:

- La bande radar

- La bande GPS

- Le GSM 1800 MHz

- L'UMTS (2200 MHz)

- La bande ISM

Pb_ant cornet double ridge_bande 1 - 3 GHz_dir Sud_Polar H

Bande 1 – 3 GHz

Antenne cornet double ridge

Polarisation Horizontale

Direction Sud

Commentaires:

L'enregistrement montre les variations du champ électrique en fonction de la fréquence. On reconnaît différentes applications:

- La bande radar

- La bande 1280 MHz

- Le GPS

- Le GSM 1800 MHz

- L'UMTS (2200 MHz)

- l'ISM

Pb_ant cornet double ridge_bande 1 - 3 GHz_dir Ouest_Polar V

Bande 1 – 3 GHz

Antenne cornet double ridge

Polarisation Verticale

Direction Ouest

Commentaires:

L'enregistrement montre les variations du champ électrique en fonction de la fréquence. On reconnaît différentes applications:

- La bande radar

- Le GSM 1800 MHz

- L'UMTS (2200 MHz)

Remarque

Pb_ant cornet double ridge_bande 1 - 3 GHz_dir Ouest_Polar H

Bande 1 – 3 GHz

Antenne cornet double ridge

Polarisation Horizontale

Direction Ouest

Commentaires:

L'enregistrement montre les variations du champ électrique en fonction de la fréquence. On reconnaît différentes applications:

- La bande radio amateurs

- GLONASS

- Le GSM 1800 MHz

- L'UMTS (2200 MHz)

Pb_ant cornet double ridge_bande 1 - 3 GHz_dir Nord_Polar V

Bande 1 – 3 GHz

Antenne cornet double ridge

Polarisation Verticale

Direction Nord

Commentaires:

L'enregistrement montre les variations du champ électrique en fonction de la fréquence. On reconnaît différentes applications:

- La bande radar

- Le GSM 1800 MHz

- L'UMTS (2200 MHz)

Pb_ant cornet double ridge_bande 1 - 3 GHz_dir Nord_Polar H

Bande 1 – 3 GHz

Antenne cornet double ridge

Polarisation Horizontale

Direction Nord

Commentaires:

L'enregistrement montre les variations du champ électrique en fonction de la fréquence. On reconnaît différentes applications:

- La bande radar

- GLONASS

- Le GSM 1800 MHz

- L'UMTS (2200 MHz)

Pb_ant cornet double ridge_bande 1 - 3 GHz_dir Verticale_axe Est-Ouest

Bande 1 – 3 GHz

Antenne cornet double ridge

Axe Est-Ouest

Direction Verticale

Commentaires:

L'enregistrement montre les variations du champ électrique en fonction de la fréquence. On reconnaît différentes applications:

- La bande radio amateur

- GLONASS

- Le GSM 1800 MHz

- L'UMTS (2200 MHz)

Pb_ant cornet double ridge_bande 1 - 3 GHz_dir verticale_axe Nord-Sud

Bande 1 – 3 GHz

Antenne cornet double ridge

Axe vertical

Direction Nord-Sud

Commentaires:

L'enregistrement montre les variations du champ électrique en fonction de la fréquence. On reconnaît différentes applications:

- La bande radar

- Le GSM 1800 MHz

- L'UMTS (2200 MHz)

Pb_ant cornet double ridge_bande 1.4 – 1.45 GHz_dir Est_Polar V

Bande 1.4 – 1.45 GHz

Antenne cornet double ridge

Polarisation Verticale

Direction Est

Commentaires:

L'enregistrement montre les variations du champ électrique en fonction de la fréquence. La bande est absente d'application particulière.

Pb_ant cornet double ridge_bande 1.6 – 1.7 GHz_dir Est_Polar V

Bande 1.6 – 1.7 GHz

Antenne cornet double ridge

Polarisation Verticale

Direction Est

Commentaires:

L'enregistrement montre les variations du champ électrique en fonction de la fréquence. La bande est absente d'application particulière, exceptée dans la bande 1626 MHz (Iridium).

Pb_ant cornet double ridge_bande 1.6 – 1.7 GHz_dir Est_Polar H

Bande 1.6 – 1.7 GHz

Antenne cornet double ridge

Polarisation Horizontale

Direction Est

Commentaires:

L'enregistrement montre les variations du champ électrique en fonction de la fréquence. La bande est absente d'application particulière, exceptée dans la bande 1626 MHz (Iridium)

Pb_ant cornet double ridge_bande 1.6 – 1.7 GHz_dir Sud_Polar V

Bande 1.6 – 1.7 GHz

Antenne cornet double ridge

Polarisation Verticale

Direction Sud

Commentaires:

L'enregistrement montre les variations du champ électrique en fonction de la fréquence. La bande est absente d'application particulière, excepté dans la bande 1626 MHz (Iridium)..

Pb_ant cornet double ridge_bande 1.6 – 1.7 GHz_dir Sud_Polar H

Bande 1.6 – 1.7 GHz

Antenne cornet double ridge

Polarisation Horizontale

Direction Sud

Commentaires:

L'enregistrement montre les variations du champ électrique en fonction de la fréquence. La bande est absente d'application particulière, excepté dans la bande 1626 MHz (Iridium).

Pb_ant cornet double ridge_bande 1.6 – 1.7 GHz_dir Ouest_Polar V

Bande 1.6 – 1.7 GHz

Antenne cornet double ridge

Polarisation Verticale

Direction Ouest

Commentaires:

L'enregistrement montre les variations du champ électrique en fonction de la fréquence. La bande est absente d'application particulière, exceptée dans la bande 1626 MHz (Iridium).

Pb_ant cornet double ridge_bande 1.6 – 1.7 GHz_dir Ouest_Polar H

Bande 1.6 – 1.7 GHz

Antenne cornet double ridge

Polarisation Horizontale

Direction Ouest

Commentaires:

L'enregistrement montre les variations du champ électrique en fonction de la fréquence. La bande est absente d'application particulière, exceptée dans la bande 1620 MHz (Iridium).

Pb_ant cornet double ridge_bande 1.6 – 1.7 GHz_dir Nord_Polar V

Bande 1.6 – 1.7 GHz

Antenne cornet double ridge

Polarisation Verticale

Direction Nord

Commentaires:

L'enregistrement montre les variations du champ électrique en fonction de la fréquence. La bande est absente d'application particulière, excepté dans la bande 1620 MHz.

Pb_ant cornet double ridge_bande 1.6 – 1.7 GHz_dir Nord_Polar H

Bande 1.6 – 1.7 GHz

Antenne cornet double ridge

Polarisation Horizontale

Direction Nord

Commentaires:

L'enregistrement montre les variations du champ électrique en fonction de la fréquence. La bande est absente d'application particulière, excepté dans la bande 1626 MHz (Iridium).

Pb_ant cornet double ridge_bande 1.6 – 1.7 GHz_dir Verticale_axe Est-Ouest_a

Bande 1.6 – 1.7 GHz

Antenne cornet double ridge

Axe Est-Ouest

Direction Verticale

Commentaires:

L'enregistrement montre les variations du champ électrique en fonction de la fréquence. La bande est absente d'application particulière.

Pb_ant cornet double ridge_bande 1.6 – 1.7 GHz_dir Verticale_axe Est-Ouest_b

Bande 1.6 – 1.7 GHz

Antenne cornet double ridge

Axe Est-Ouest

Direction Verticale

Commentaires:

L'enregistrement montre les variations du champ électrique en fonction de la fréquence. La bande est absente d'application particulière, excepté dans la bande 1620 MHz (Iridium).

Pb_ant cornet double ridge_bande 1.6 – 1.7 GHz_dir verticale_axe Nord-Sud

Bande 1.6 – 1.7 GHz

Antenne cornet double ridge

Axe Nord-Sud

Direction Verticale

Commentaires:

L'enregistrement montre les variations du champ électrique en fonction de la fréquence. La bande est absente d'application particulière, excepté dans la bande 1620 MHz (Iridium).

Pb_ant cornet double ridge_bande 1.618– 1.63 GHz_dir Nord_Polar H (20 msecondes)

Bande 1.6 – 1.7 GHz

Antenne cornet double ridge

Polarisation Horizontale

Direction Nord

SWP: 20 millisecondes

Commentaires:

L'enregistrement montre les variations du champ électrique en fonction de la fréquence. ON retrouve la bande IRIDIUM (1616-1627 MHz)

Pb_ant cornet double ridge_bande 1.618– 1.63 GHz_dir Nord_Polar H (20 secondes)

Bande 1.6 – 1.7 GHz

Antenne cornet double ridge

Polarisation Horizontale

Direction Nord

SWP: 20 secondes

Commentaires:

L'enregistrement montre les variations du champ électrique en fonction de la fréquence. ON y retrouve la bande IRIDIUM (1616 – 1627 MHz)

Conclusion

Les mesures réalisées dans la bande de fréquences (20 MHz – 6 GHz) montrent, en dehors des bandes allouées aux radiocommunications terrestres, aéronautiques et maritimes, à la radio et à la télédiffusion, aux communications radioamateurs, à la télédétection (radars notamment) .., etc., la pureté du spectre radioélectrique sur le site de Pleumeur Bodou plus particulièrement dans les bandes allouées à la radionavigation Galiléo ( 1191, 1278 et 1575 MHz) et à la  radioastronomie (bande HI (1420 MHz) et bande OH (1610 MHz).

De par sa position géographique, à l’extrême ouest de l’Europe, de par sa pureté de son spectre radioélectrique et de par son environnement ne présentant aucun obstacle dans le champ de vue à 5° d'élévation le site de Pleumeur Bodou présentent de nombreux avantages à l'implantation éventuelle d'une station de type GSS (Galileo Sensor Station), contribuant ainsi à améliorer la qualité des systèmes de radionavigation par une meilleure cartographie et une meilleure précision du système.

Annexe 1 : la bande HF

Le domaine des Hautes Fréquences (HF), désigne les ondes radio dont le fréquence est comprise entre 3 MHz et 30 MHz. Elles sont également appelées «ondes décamétriques», c'est-à-dire que leur longueur d’onde longueur est comprise entre 10 et 100 mètres.

Les hautes fréquences ont été longtemps utilisées pour de nombreux usages: militaires, maritimes, aériens et diplomatiques. Actuellement, avec le développement des liaisons par satellite et par relais terrestres, les ondes HF sont peu à peu abandonnées par les services officiels et la radiodiffusion. Elles restent cependant incontournables pour les services maritimes et aériens notamment pour garantir la sécurité des liaisons océaniques, pour les liaisons fixes ou mobiles dans des zones sans infrastructure, ou en secours, en cas de catastrophe naturelle ou pour le trafic militaire.

Les ondes décamétriques se propagent par réflexions successives entre le sol ou la mer et les couches E et F (F1 et F2) de l'ionosphère et par l'onde de sol. Elles peuvent ainsi être reçues à une grande distance de l'émetteur, même en présence d'obstacles (relief) ou même lorsque la courbure de la surface terrestre empêche une liaison en vue directe entre la station émettrice et la station réceptrice.

Les matériels utilisés par le public dans les hautes fréquences ont des assignations spécifiques. Elles sont listées dans le tableau ci-dessous:

| Fréquence (MHz) | Utilisation |
| --- | --- |
| 2.310- 25.850 | Radiodiffusion publique longue distance |
| 3.155 – 3.230 | Système de correction auditive personnelle à très courte portée |
| 3.230 - 3.400 | Détection antivol |
| 3.500 – 3.800 | Trafic radio amateur (bande des 80 mètres) |
| 6.765 – 6.795 | Appareils grands public faible portée (talkie-Walkie, jouet, télécommande, ..., etc). |
| 7.000 – 7.100 | Trafic radioamateur (bande des 40 mètres) |
| 7.400 – 8.800 | Détection antivol |
| 14.000 – 14.350 | Trafic radioamateur (bande des 20 mètres) |
| 18.068 – 18.168 | Trafic radioamateur (bande des 17mètres) |
| 21.000 – 21.450 | Trafic radioamateur (bande des 15 mètres) |
| 24.890 – 24.990 | Trafic radioamateur (bande des 12 mètres) |
| 26.300 – 26.500 | Anciens téléphones sans fil analogiques |
| 26.600 – 26.880 | Radiomessagerie |
| 26.957 – 27.283 | Modélisme radiocomandé intinérant |
| 26.965 – 27.405 | « CB » bande 27 MHz |
| 27.095 | Balisage ferroviaire à très court distance |
| 27.120 | Appareils grand public faible portée (talkie-Walkie, jouet, télécommande, ..., etc). |
| 28.000 – 29.7000 | Trafic radioamateur (bande des 10 mètres) |

Annexe 2 : Bande VHF (Very High frequency)

La bande des très haute fréquence (very high frequency/VHF) est la partie du spectre radioélectrique s'étendant de 30 MHz à 300 MHz, soit de 1 à 10 m de longueur d'onde.

Les fréquences de 30 à 300 MHz se propagent principalement en vue directe, avec des réflexions exceptionnelles sur les couches de l'ionosphère. Leur longueur d'onde est favorable aux liaisons mobiles ou fixes en radiotéléphonie avec des antennes simples non directionnelles et des puissances faibles (liaisons militaires, terrestres, maritimes et aéronautiques). L'invention des antennes Yagi a permis de réaliser des diagrammes d'antenne directifs pour les premiers radars, ces antennes sont toujours largement utilisées aujourd'hui (télévision, FM, radioamateurs, télémesure fixe, liaisons satellitaires). Enfin la disponibilité de largeur de bande a permis le développement de la télévision.

La bande des VHF est partagée entre de nombreuses utilisations, la radiodiffusion et télédiffusion, les radiocommunications professionnelles, les transmissions militaires, les liaisons des secours publics, la radionavigation et les radiocommunications aéronautiques, les communications radioamateurs, les satellites météo, la radioastronomie (branche de l’astronomie  qui s'occupe de l'observation du ciel dans le domaine des ondes radio), les recherches spatiales comme l'indique le tableau ci-dessous:

| Fréquence (MHz) | Utilisation |
| --- | --- |
| 30.525 – 32.125 | Réseaux privés |
| 30.50 – 32.075 | Appareils faible portée non spécifiques |
| 31.300 | Radiomessagerie sur site |
| 32.125 – 32.500 | Usage militaire |
| 32.500 - 33.700 | Réseaux privés |
| 32.800 | Microphones sans fils |
| 33.000 - 34.850 | Usage militaire |
| 34.850 - 36.200 | Réseaux privés |
| 36.200 - 36.400 | Microphones sans fils |
| 36.400 - 37.500 | Usage militaire |
| 37.500 - 38.250 | Radio-astronomie |
| 39,000 - 40,600 | Réseaux privés |
| 40,660 - 40,700 | Appareils faible portée non spécifiques |
| 40,995 - 41,105 | Aéromodélisme |
| 41,100 - 41,200 | Modélisme |
| 41,205 - 41,245 | Téléalarme pour personnes âgées jusqu'au 31/12/2005 |
| 41,310 - 41,475 | Téléphones sans fils |
| 47,000 - 47,120 | Réseaux privés |
| 47,400 - 47,600 | Réseaux privés en région parisienne seulement |
| 47,600 - 47,700 | Réseaux privés |
| 50.200 | Liaison vidéo sol-train, en région parisienne |
| 50.200 – 51.200 | Trafic radioamateur |
| 55.750 – 63.750 | Télévision bande I |
| 56.330 | Liaison vidéo sol-train, en région parisienne |
| 62.860 | Liaison vidéo sol-train, en région parisienne |
| 68.000 – 68.460 | Usage militaire |
| 68.462 – 69.250 | Réseaux privés |
| 69.250 – 70.000 | Usage militaire |
| 70.250 – 70.525 | Réseaux privés |
| 70.525 – 70.975 | Usage militaire |
| 70.975 – 71.950 | Réseaux privés |
| 71.300 – 71.800 | Appareils faible portée non spécifiques |
| 72.200 – 72.500 | Modélisme |
| 72.500 – 73.300 | Réseaux privés |
| 73.300 – 74.800 | Gendarmerie nationale |
| 74.800 – 75.200 | Radiolocalisation aéronautique (Marker) |
| 75.200 – 77.475 | Réseaux privés, taxis |
| 77.475 – 80.000 | Gendarmerie nationale |
| 80.000 – 82.475 | Réseaux privés |
| 82.475 – 83.000 | Usage militaire |
| 83.000 – 87.300 | Police, pompiers, SAMU |
| 87.300 – 87.500 | Radiomessagerie unilatérale : alphapage, biplus ou eurosignal |
| 87.500 – 108.000 | Radiodiffusion FM bande II |
| 108.000 – 117.950 | Radio Navigation Aéronautique (VOR et ILS) |
| 118.000 – 136.975 | Trafic aéronautique, Bande aéronautique VHF (fréquence de détresse 121,5MHz) |
| 137.000 – 138.000 | Liaisons satellitaires descendantes,(Satellites Météo) |
| 138.000 – 143.975 | Usage militaire |
| 143.9875 | Fréquence réservée "vol libre" en FM |
| 144.000 – 146.000 | Trafic radioamateur (bande des 2 mètres) |
| 146.000 – 156.000 | Trafic aéronautique (liaisons satellitaires montantes de 148MHz à 150MHz ) |
| 151.005 – 152.990 | Réseaux privés |
| 152.000 – 152.020 | Radiomessagerie sur site |
| 152.570 – 152.655 | Appareils faible portée non spécifiques |
| 152.990 – 155.995 | Réseaux privés |
| 154.980 – 155.180 | Liaisons fixes d'abonnés isolés |
| 155.995 – 162.995 | Réseaux privés en dehors des côtes |
| 156.025 – 157.425 | Trafic maritime et fluvial, bande "VHF marine" veille sur le Canal 16 |
| 160.625 - 160.950 | Trafic maritime et fluvial, bande "VHF marine" |
| 161.550 – 162.025 | Trafic maritime et fluvial, bande "VHF marine" |
| 162.500 – 162.525 | Trafic maritime et fluvial, bande "VHF marine" |
| 164.800 – 168.900 | Réseaux privés |
| 169.410 – 173.815 | Radiomessagerie norme ERMES |
| 169.795 – 173.495 | Réseaux privés |
| 173.500 – 174.000 | Police, pompiers, SAMU |
| 174.000 – 223.000 | Télévision bande III |
| 174.000 – 234.000 | DAB bande III |
| 175.500 – 178.500 | Microphones sans fil |
| 183.500 – 186.500 | Microphones sans fil |
| 223.500 – 225.000 | Appareils faible portée |
| 225.000 – 400.000 | Bande aéronautiques et liaisons satellitaires militaires |

Annexe 3 : La bande UHF

## La bande des Ultra haute fréquence (Ultra high frequency/UHF) est la bande du spectre radioélectrique comprise entre 300 MHz et 3 000 MHz, soit les longueurs d'onde de 1 m à 10 cm.

## La partie haute de la bande appartient plus généralement au domaine technique des « hyperfréquences » qui s'étend de 1 GHz (1 000 MHz) à 1 000 GHz. On y trouve donc des appellations anciennes et largement utilisées comme la Bande L (1.4 – 1.5 GHz) et la bande S (2-4 GHz).

Les fréquences UHF se propagent principalement en vue directe. Leur usage s'est développé avec la saturation de la bande VHF: Télédiffusion, radiodiffusion numérique, radioamateurs, radiocommunications professionnelles, transmissions militaires y compris aéronautiques, liaisons gouvernementales, liaisons satellites, FH terrestres, radiolocalisation et radionavigation, services de la Direction Générale de l’Aviation civile (DGAC), usages spatiaux, satellites météo, téléphonie GSM et UMTS, liaisons Wi-Fi Wi et  Bluetooth, systèmes radar, fours micro-ondes.

Le tableau ci-dessous résume la répartition du spectre:

| Fréquence (MHz) | Utilisation |
| --- | --- |
| 300 - 400 | Liaisons militaires terrestres ou satellitaires |
| 401 | Fréquence montante satellitaire (ARGOS) |
| 406 | BalBalises de détresse maritimes (SARSAT) |
| 432 - 440 | TraTrafic amateur, radionavigation |
| 433 | TélTélécommandes et liaisons domotiques |
| 470 - 850 | Télévision bandes IV et V |
| 900 | TélTéléphonie mobile GSM 900 MHz |
| 1800 | TélTéléphonie mobile GSM 1800MHz |
| bande L (1.4 – 1.5 GHz) | GPGPS civil, Liaisons mobiles satellitaires, (Inmarsat, Iridium Globalstar) |
| bande S (2-4 GHz) | GPGPS militaire |
| 2500 | WiFi, ISM |

Le système GPS

S'appuyant sur une constellation de 24 satellites NAVSTAR positionnés à une altitude de 20200 km et évoluant sur des orbites circulaires inclinées à 55° par rapport à l'équateur, le système GPS  offre depuis 1994 le service SPS  (Standard Positioning Service) sur la fréquence L1 (1575,42 MHz) et le service PPS (Precise Positioning Service) sur la fréquence L2 (1227.60 MHz).  Un nouvel signal a été introduit sur la fréquence L5 centrée sur 1176 MHz afin d'étendre ses possibilités à de nouveaux services (cf figure xxx)

Plan de fréquence GPS

GPS: Global Positioning System

NAVSTAR: Navigation Satellite Timing and Ranging

SPS : Standard Positioning Service

PPS : Precise Positioning Service

Galileo

Galiléo est le nom de l'initiative européenne  pour la mise en place d'un système global de navigation par satellites. Il offrira six services différents en utilisant plusieurs signaux répartis sur trois bande des fréquences L1 ( 1575 MHz) , E5 (1176 et 1207 MHz) et E6 (1279 MHz) cf Figure xxx

Plan de fréquence Galiléo

Bande de fréquence de radioastronomie sujettes à interférences :

Bande de fréquences sujettes à interférences

source: http://www.astron.nl/wsrt/wsrtGuide/node9.html

| Frequency (MHz) | Status | Source |
| --- | --- | --- |
| 1227.6 | Continue | GPS L2 |
| 1240-1300 | Intermittent | radio amateurs |
| 1300 | Intermittent | Station de faisceaux hertziens |
| 1320.7 | Continue | radar |
| 1381.05 | Intermittent | GPS L3 |
| 1575.42 | Continue | GPS L2 |
| 1602-1615.5 | Continue | Glonass |
| 1616-1627 | Continue | Iridium |
| 1710-1800 | continue | GSM |

Bande de radioastronomie sujettes à des interférences source: